| AT-Y308LD |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17853 AWSA5.22 JISZ3323 E308LTO-1 |
| 相当于 | JIS Z3323 TS308L-FC1 |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | Ni |  |  |
| ≤0.04 | 0.5-2．5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.04 | 18-21 | ≤0.5 | 9-11 |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) |  | A(%) |  |  |
| ≥520 |  | ≥35 |  |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于制造石油化工设备和压力容器,医疗器械，纺织机械，核反应的焊接。 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 |  | 1.6 |
|  | 焊接电流 | 120-250 |  | 160-300 |
|  | CO2气体流量 | 20-25 |  | 20-25 |
| 使用要点(Note) 熔敷金属为奥氏体组织含有适量铁素体，裂纹敏感性低，焊接性能优良，焊态下熔敷金属有优良的耐腐蚀性，和力学性。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |