| AT-Y347 |
| --- |
| 符合国际 | GB/T17853 AWSA5.22 JISZ3323 E347T1-1 |
| 相当于 | JIS Z3323 TS347-FC1 |
| 熔敷金属主要成分(%) Typical composition of deposited metal |
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Mo | Ni |  |  |
| ≤0.08 | 0.5-2．5 | ≤1 | ≤0.03 | ≤0.04 | 18-21 | ≤5 | 9-11 |  |  |
| 熔敷金属力学性能 Typical mechanical properties of deposited metal |
| Ｒm(MPa) |  | A(%) |  |  |
| ≥520 |  | ≥30 |  |  |
| 用途 Function performance and application |
| 用于SUS316L的焊接 |
| 电流范围 | 焊条直径(mm) | 1.2 |  | 1.6 |
|  | 焊接电流（A） | 120-250 |  | 160-300 |
|  | CO2气体流量 | 20-25 |  | 20-25 |
| 使用要点(Note) 含稳定化学元素铌，能抵抗因碳化物析出而产生的晶间腐蚀。 |
| 参考价格(Price) | 元／kg |
| 备注(Hit) |